## Slide 1: INF3400 Del 3 Oppgaver
Utvidet transistormodell og DC karakteristikk for inverter og pass transistor

## Slide 2: Oppgave 2.14
Petter Fallgruve tilbyr lisens på sin nye patenterte ikke-inverterende buffer
som er vist i figuren under. Hvordan vil DC karakteristikken til denne kretsen se ut?
Hvorfor representerer dette en dårlig ide?
Source
Drain

## Slide 3: Oppgave
Anta en ideel nMOS transistor i en 350nm CMOS prosess. Bruk matlab og lag et plott som viser DC karakteristikk for en inverter med bp = 0.1bn, bp = bn og bp = 5bn.

## Slide 4: Oppgave 2.17
Finn støymarginen for en CMOS inverter ved å bruke analytiske utrykk for utgangsspenning som funksjon av inngangsspenning. Anta at spenningsforsyningen er VDD = 3.0V og Vtn = -Vtp = Vt = 0.5V, og bn = bp.
Ser på Vut som funksjon av Vin:
Deriverer og setter lik -1:
Finner VOH:

## Slide 6: Oppgave
Finn et analytisk uttrykk for Vut som funksjon av Vtn, Vtp, bn og bp for en pseudo-nMOS inverter. Anta at inngangsspenningen er lik VDD.
Dette gir løsningen:

## Slide 7: Oppgave 2.6
Anta en nMOS transistor i en 0.6m prosess med en gateoksid tykkelse på 100Å. Anta at dopenivået er NA=2xe17/cm og at nominell terskelspenning er 0.7V. Anta at substratet er jordet. Hva blir endringen i terskelspenningen ved romtemperatur når source økes fra 0V til 4V?
3
Overflatepotensialet:c
Oksidkapasitans:
Bodyeffektparameter:
Effektiv terskelspenning:
Endring i terskelspenning: 0.96V

## Slide 8: Oppgave 2.21